### Procedura instalacji, rozbudowy i odbioru sieci logicznych (SIWZ 22.3)

| Kroki postępowania. | Potwierdzenie wykonania Tak/Nie (uwagi) |
| --- | --- |
| Wykonywanie okablowania strukturalnego w poszczególnych JST będzie odbywać się w następujących etapach: |  |
| Faza I – Wykonanie i zatwierdzenie projektu sieci z uwzględnieniem punktu 2.8; |  |
| Faza II – Realizacja; |  |
| Faza III – Certyfikowanie wykonanego okablowania, wykonanie poprawek; |  |
| Faza IV – Odbiór końcowy. |  |
| Przed rozpoczęciem prac związanych z instalacją nowej infrastruktury sieciowej przygotowany zostanie projekt tej infrastruktury. |  |
| Projekt opracowany będzie na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej w której uczestniczyć będą przedstawiciele JST, którzy przekażą wykonawcy prac plany aktualnej infrastruktury sieciowej i energetycznej. |  |
| W projekcie przedstawione będą wszystkie trasy kablowe sieci LAN oraz lokalizacja pasywnych i aktywnych urządzeń sieciowych. |  |
| W projekcie zaznaczona będzie lokalizacja serwerów systemu E-Urząd oraz serwerów działających w JST przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych. |  |
| W projekcie zaznaczona będzie lokalizacja infomatów. |  |
| Ze strony JST projekt będzie zatwierdzony przez inspektorów nadzoru z poszczególnych JST a w przypadku ich braku przez osobę wyznaczoną przez JST. |  |
| Każdy projekt sieci LAN musi być wykonany w 3 egzemplarzach oraz dostarczony w formie elektronicznej na płycie CD. |  |
| Prace nad instalacją nowej infrastruktury zostaną rozpoczęte tylko i wyłącznie po zaakceptowaniu projektu. |  |
| W przypadku posiadania przez JST aktualnego projektu budowy sieci LAN, wykonawca zobowiązany jest do wykonania sieci wg. projektu JST. Liczba gniazd sieciowych wykonanej sieci nie może przekroczyć liczby punktów sieciowych ujętych w umowie na realizację projektu „eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny” zawartej przez JST z Liderem projektu. |  |
| Okablowanie strukturalne będzie wykonywane w kategorii 6 UTP z zachowaniem wszystkich norm właściwych dla tejże kategorii oraz po wykonaniu certyfikowane na koszt wykonawcy w ramach zaproponowanego standardu okablowania strukturalnego jednolitego dla wszystkich JST. |  |
| Dni i godziny wykonywania prac należy uzgodnić z przedstawicielem JST. |  |
| Po zakończeniu prac instalacyjnych, firma realizująca prace instalacyjne przeprowadzi testy oraz pomiary połączeń pomiędzy punktami końcowymi kabli. Raport z tych testów zostanie przekazany osobie wyznaczonej przez JST. |  |
| W przypadku rozbudowy istniejącej infrastruktury należy tę rozbudowę dokonać w standardzie, w jakim została wykonana pod warunkiem, iż istniejąca sieć spełnia wymogi określonego okablowania i kategoria nie jest niższa od kategorii 5. Po rozbudowie sieci strukturalnej należy wykonać całościowy projekt powykonawczy oraz certyfikować całość. |  |
| W razie możliwości punkty węzłowe należy sytuować w pobliżu centrali telefonicznych lub punktów dostępowych do sieci PSTN. W przypadku braku takich możliwości należy wykonać połączenie pomiędzy tymi punktami przy użyciu, co najmniej 4 kabli skrętkowych. |  |
| Kanały kablowe należy prowadzić w miejscach zapewniających maksymalne możliwe bezpieczeństwo (uniemożliwiających dostęp osób postronnych). Należy zastosować koryta dwudzielne. |  |
| W przypadku istniejących koryt, w których jest możliwość dodania kabli skrętkowych należy rozważyć taką możliwość. Decyzję w tej sprawie podejmie JST. |  |
| Po wykonaniu prac instalatorskich pomieszczenia zostaną doprowadzone do stanu nie gorszego niż przed instalacją okablowania, co zostanie potwierdzone przez przedstawiciela JST i jest warunkiem koniecznym do podpisania protokołu odbioru końcowego. |  |
| Koryta mają być położone estetycznie, równo, muszą być zakryte na całej długości. Otwory w ścianach oraz ubytki tynku zagipsowane oraz pomalowane kolorem, jaki został użyty do pomalowania pomieszczenia. |  |
| W przypadku lokalizacji kiosku internetowego w obiekcie JST należy uwzględnić ten punkt w ramach wykonywanego okablowania (nowego / rozbudowywanego) – punkt ten należy wykonać, z co najmniej 2 kabli skrętkowych. |  |
| Jeżeli lokalizacja kiosku internetowego została ustalona poza obiektem JST, to w przypadku konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę uzyskanie takiej decyzji leży po stronie JST (w przypadku nie uzyskania zgody na ustawienie kiosku internetowego poza obiektem JST – kiosk zostanie ustawiony wewnątrz budynku) |  |
| Doprowadzenie przyłączy elektrycznych do kiosku leży po stronie JST. |  |
| Budowaną / rozbudowywaną sieć okablowania strukturalnego należy wyposażyć w urządzenia aktywne typu 1, pozwalające na podłączenie stanowisk roboczych, oraz serwerów do sieci LAN i dobrać nadmiarowo, tak aby dla każdej budowanej sieci zapewnić minimalnie 4 wolne porty FastEthernet w standardzie 10/100, oraz dodatkowo: |  |
| gdy ilość zainstalowanych urządzeń typu 1 jest większa niż dwa a mniejsza niż dziewięć – budowaną / rozbudowywaną sieć okablowania strukturalnego należy wyposażyć w centralne urządzenie aktywne typu 2; |  |
| gdy ilość zainstalowanych urządzeń typu 1 jest większa niż dziewięć - budowaną / rozbudowywaną sieć okablowania strukturalnego należy wyposażyć w centralne urządzenie aktywne typu 3; |  |
| powyższe ustalenia mają zastosowanie do każdego z budynków z osobna w ramach JST, o których informacja została przekazana przez JST Liderowi projektu; |  |
| wykonanie połączeń LAN między budynkami leży po stronie JST. |  |
| Instalowane stałe łącze dostępowe do sieci Internet dla JST należy wyposażyć w urządzenie zabezpieczenia sieci LAN typ 4. |  |
| Zastosowane urządzenia aktywne należy skonfigurować i połączyć w sposób zapewniający najbardziej stabilną i wydajną pracę. |  |
| Ostateczna akceptacja poprawności realizacji prac dokonana będzie przez uprawnionego przedstawiciela JST, który otrzyma raporty z testów i pomiarów okablowania oraz dokona oględzin nowej instalacji. |  |

Sporządził:

Nazwa JST: